## Slide 1: Новое ПО для конфигурации мат. плат (DMI)
Инструкция пользователя

## Slide 2: Новый DMIFIT Tool на базе UEFI

## Slide 3: ПО по прошивке DMI, отличия…
Phase I
(Август 2017)
NBDMIFIT
WNDMIFIT
MPM LOCK
ME Configuration
TPM Configuration
Intel ME Firmware Update
Dedicated Tools
Сборник утилит на 1 USB флэш
(с меню)
утилита на основе UEFI с меню на 1 USB флэш
NBDMIFIT
WNDMIFIT
MPM LOCK
ME Configuration
TPM Configuration
Intel ME Firmware Update
Dedicated Tools
Original Tool
Сборник утилит на 3 USB флэш
Phase II Combined
Новый UEFI Tool для платформ с поддержкой BCU
Phase I Tools для старых платформ

## Slide 4: Файлы доступные на GCSN
2
Документация и трейнинг
Инструкции, видео и.т.д.
https://h20345.www2.hp.com/CSNMCMSDOCS/Speedcodes/TDIA/TDIA%20Pages/NotebookUtil.htm
2
Создание новой USB флэш
Руководство и файлы по созданию USB флэш.

## Slide 5: НАЧАЛО
Создание нового Phase II Combined Tool похоже на создание Phase I флэшки.
1
Создание USB флэш
Скачайте файлы с GCSN.
  BIOS_2009.ZIP
  HP_Tools_2009.ZIP
  IONIC.ZIP.DLL
  MAKEBOOTABLEDMI.EXE
  WIN98BOOT.ZIP
Сохраните их на ПК.
Запустите MAKEBOOTABLEDMI.EXE с правами администратора и следуйте подсказкам.
2
Установка приоритета загрузки
Включите компьютер.
Нажмите F10 для входа в system set-up.
Выберите вкладку Advanced
Выберите Boot Options.
Убедитесь, что для USB установлен тип загрузки UEFI и Legacy.
Сохраните изменения и выйдите.
3
Запуск
Вставьте USB флэш и включите компьютер.
Загрузится основное меню утилиты.

## Slide 6: Главное меню
1
Начните с System Board
Configuration Wizard
Эта кнопка запустит мастера конфигурации, который проведет вас по всем этапам
2
Выход из программы
Кнопка выхода и перезапуска утилиты
4
Отражение текущей конфигурации (link)
Запуск процесса сбора информации о данной мат. плате.
5
Восстановление полученной конфигурации (link)
Запуск процесса конфигурации мат. платы с помощью полученной информации.
3
Информация о ситеме
Отображение системной информации.

## Slide 7: System Board Configuration Wizard
1
Запуск System Board
Configuration Wizard
Эта кнопка запустит мастера конфигурации, который проведет вас по всем этапам

## Slide 8: Экран предварительного просмотра
1
Информация о мат. плате
После запуска System Board Configuration Wizard, будут определены этапы конфигурации мат. платы.
Эти этапы будут зависеть от типа системы, с которой вы работаете.
Процесс начинается с ввода информации DMI .

## Slide 9: Ввод информации DMI
1
Ввод информации DMI
Последовательность экранов будет давать подсказку по вводу информации DMI.
Введите информацию DMI найденную на системной этикетке.

## Slide 10: Подтверждение информации DMI
1
Подтверждение информации DMI
После ввода всей информации, вам будет предложено просмотреть и подтвердить её.
Изменение значений производится в соответ. окне
Для подтверждения введенной информации, нажмите Commit DMI Data.
Система перезагрузится и пропишет введенные данные. После этого вернется на первоначальный экран.

## Slide 11: Подтверждение DMI / следующий этап
1
Экран предпросмотра/ Подтверждение
После перезагрузки программа вернется к экрану предварительного просмотра и определит, что запись DMI была завершена.
Затем она определит следующий шаг, который необходимо выполнить. В данном примере это Configure ME

## Slide 12: Конфигурация ME
1
Конфигурация ME
После выбора Сonfigure ME, утилита проверит ME и предложит меню опций.
Выберите корректный параметр, для конкретного клиента.
Программа перезагрузится(возможно неск. раз) и вернется на первоначальный экран.

## Slide 13: Подтверждение Configure ME / След. этап
1
Экран предпросмотра/ Подтверждение
После перезагрузки программа вернется к экрану предварительного просмотра и определит, что запись ME была завершена.
Затем она определит следующий шаг, который необходимо выполнить. В данном примере это Intel ME Firmware.
Выбор Update Intel ME Firmware запустит утилиту и обновит ME Firmware.

## Slide 14: Update Intel ME Firmware
1
Утилита для Intel ME Update
При выборе обновления Intel ME Firmware, утилита запустится и выполнит обновление.
Программа перезагрузится(возможно неск. раз) и вернется на первоначальный экран.

## Slide 15: Подтверждение Intel ME Firmware Update / След. шаг
1
Экран предпросмотра/ Подтверждение
После перезагрузки программа вернется к экрану предварительного просмотра и определит, что Intel ME Firmware обновилось
Затем она определит следующий шаг, который необходимо выполнить. В данном примере это Configure / Update TPM.
Выберите Configure / Update TPM для запуска утилиты

## Slide 16: Обновление / Конфигурация TPM
1
Configure ТРМ
После выбора Configure / Update TPM, утилита проверит прошивку TPM Firmware и предложит меню опций.
Вы можете либо изменить TPM или обновить прошивку ( в соотв. с треб. безопасности / возможной уязвимости)
Выберите соотв. опцию для запуска утилиты.

## Slide 17: Обновление / Конфигурация TPM
1
TPM Utility
Утилита выполнит выбранную опцию
Программа перезагрузится(возможно неск. раз) и вернется на первоначальный экран

## Slide 18: Подтверждение Update / Configure TPM / След. шаг
1
Экран предпросмотра/ Подтверждение
После перезагрузки программа вернется к экрану предварительного просмотра и определит, что обновление TPM завершено.
Затем она определит следующий шаг, который необходимо выполнить. В данном примере это Lock MPM.
Выбор Lock MPM отобразит последний экран и кнопку Lock.

## Slide 19: Блокировка MPM
1
Lock MPM
После выбора Lock MPM, появится новая страница.
Проверьте установки и измените в случае необходимости сейчас (конфигурация ME не может быть изменена).
Выберите Lock System Board and Reboot для блокировки MPM и финальной перезагрузки системы.

## Slide 20: Lock MPM
1
Окончательное подтверждение/ Выключение
Теперь вы закончили процесс и можете выключить систему

## Slide 21: Сбор / восстановление данных мат. платы
1
Случаи применения
Функции записи и восстановления информации можно использовать в следующих сценариях:
Системная плата, которая должна быть заменена, работоспособна.
При наличии аналогично настроенной системы у заказчика.
2
Сбор данных
В главном меню выберите Capture Current Configuration to USB.
3
Просмотр собранных данных
Собранная информация будет подсвечена. Выберите OK для записи конфигурации

## Slide 22: Сбор / восстановление данных мат. платы
1
Использование полученных данных
После того, как вы получили данные со старой системной платы и установили новую, вы должны произвести настройки новой системной платы.
В Главном меню выберите Restore Captured Configuration from USB Drive.

## Slide 23: Сбор / восстановление данных мат. платы
1
Ввод индивидуальных данных
мат. платы
Необходимо заполнить поля DMI Field, которые различны для разных ноутбуков/ мат. плат.
Эти данные:
  Date
  Time
  Serial Number
  CT Number
  Asset Tag

## Slide 24: Сбор / восстановление данных мат. платы
1
Информация для просмотра
Как только вы введете данные системы / системной платы, программа выведет окончательную информацию на экран.
Эти данные изменить нельзя, вы можете продолжить работать с ними или выйти и изменить с помощью Мастера конфигурации.
Выберите Proceed with These Values.
Компьютер несколько раз перезагрузится.

## Slide 25: Сбор / восстановление данных мат. платы
1
Блокировка MPM
По окончании всех процессов, на дисплее появится информация со всеми данными компьютера .
Выберите Lock System Board and Reboot для блокировки MPM и последней перезагрузки.
Процедура окончена.

## Slide 26: Блокировка MPM в мат. плате
1
MPM заблокирован
Если MPM заблокирован, программа не сможет загрузиться в основное меню.
2
Определение заблокированной мат. платы
Только после того, как вы попытаетесь программировать заблокированную системную плату, программа определит, что она залочена.

## Slide 27: MPM Locked Error Message
1
Сообщение об ошибке
Если мат. плата заблокирована, на дисплее появится сообщение об ошибке.
Пользователь может выйти из программы или выбрать получение информации на дисплее для запроса файла SMC.BIN.
Выберите Generate and Display Files для перехода на следующий экран.

## Slide 28: QR Код
1
QR Код
Программа сгенерирует QR код, который может быть прочитан на смартфоне с помощью соотв. приложения.
После сканирования QR-кода, будет создан шаблон письма с необходимой информацией.
В нем также находится информация, необходимая для запроса файла SMC.BIN.

## Slide 29: QR Код / Смартфон и приложения
1
iOS
В iPhone, просто используйте приложение камеры для считывания QR кода.
На экране появится уведомление об электронной почте.
Откройте уведомление электронной почты, и вы найдете шаблон с Serial Number, UUIS и CT Number.
2
Android
Для смартфона на Android , скачайте приложение Lightning QR App.
Сканируйте QR код.
Откройте уведомление электронной почты, и вы найдете шаблон с Serial Number, UUIS and CT Number.

## Slide 30: Старые / Не поддерживаемые продукты
1
Поддерживаемые платформы
Новый HP System Board Configuration Tool работает с ноутбуками в которых есть BIOS Configuration Utility.
Сюда входят:
  G3 и более поздние Commercial Notebooks
  G2 и более поздние Commercial Desktops
  2016 и более поздние Consumer Notebooks
2
Что делать, если не поддерживает
Если изделие не поддерживается утилитой Phase II Tool, то программа будет создавать USB флэш, как Phase I.
При загрузке в UEFI, программа будет запускать старую версию UEFI tools.
3
Конфигурация мат. платы
Используйте старые утилиты для прошивки DMI, как вы обычно это делали.

## Slide 31: Ноутбуки для прошивки в Original Tool (с 3-мя флэшками )
1
Legacy / WINPE
Новое ПО нельзя использовать в системах, которые не загружаются в режим Legacy, или требуют прямой загрузки в WINPE.
Для этих платформ вам нужно применить одну из трех WINPE флэшек из Original Tool
ElitePad 900
HP Pro Tablet 10 EE G1
ElitePad 1000
Pro Tablet 608 G1
HP ProBook x360 11 G1

## Slide 32: Создание / Обновление Original Tool (с 3-мя флэшками )
1
Original Tool (с 3-мя флэшками )
Скачайте версию 2.13
для создания 1-й загр. флэшки
2. Потом нужно обновить USB флэш, скачав и обновив версию 2.14-1.

## Slide 33: Конфигурация аудио
1
Новые платформы
Некоторые новые платформы требуют калибровки динамика / усилителя после замены системной платы.
К ним относятся:
  EliteBook 1040 G4
  EliteBook x360 1020 G2
2
Утилита на WINPE
Конфигурация динамика / усилителя выполняется с помощью утилиты на WINPE и не работает на Phase II Beta Tool.
3
Предупреждение
На экране Phase II Beta Tool появится сообщение: must boot to WINPE to run the audio configuration tool (загрузитесь в WINPE для запуска ПО конфигурации аудио) до запуска утилиты.

## Slide 34: Утилита для конфигурации аудио
Run DMIFIT
Audio Configuration
Lock MPM
Get SureStart Bit
Get BIOS Configuration
1
Запуск утилиты
Загрузите USB флэш в Legacy Mode.
Выберите в меню:
DMIFIT Utilities > WINDMIFIT UTILITIES.
Вас перенаправит в доп. меню WINPE.
Выберите Audio Configuration.
После завершения работы утилиты, перегрузитесь в Phase II Tool и выберите yes в окне предупреждений.

## Slide 35: Утилита для калибровки автоповорота экрана
1
Новые платформы
Некоторые из новых платформ требуют калибровки поворота экрана после замены мат. платы.
К ним относятся:
  HP Elite x360 1030 G2
  EliteBook x360 1020 G2
2
Утилита на базе WINPE
Она позволяет произвести калибровку поворота экрана, что невозможно с помощью Phase II Beta Tool.
3
Экран предупреждений
Программа Phase II Beta Tool покажет сообщение: must boot to WINPE to run the Auto Rotate configuration tool.
(вам нужно загрузится в WINPE для запуска утилиты калибровки)

## Slide 36: Утилита для калибровки автоповорота экрана
Run DMIFIT
Auto Rotate
Lock MPM
Get SureStart Bit
Get BIOS Configuration
1
Запуск утилиты
Загрузите USB флэш в Legacy Mode.
Выберите в меню: DMIFIT Utilities > WINDMIFIT UTILITIES.
Вас перенаправит в доп. меню WINPE.
Выберите Auto Rotate. Следуйте подсказкам.
После завершения работы утилиты, перегрузитесь в Phase II Tool и выберите yes в окне предупреждений

## Slide 37: Для EliteBook x360 1020 G2 требуются обе утилиты!!!!!!!!
Run DMIFIT
Auto Rotate
Audio Configuration
Get SureStart Bit
Get BIOS Configuration
1
Запуск утилиты
Загрузите USB флэш в Legacy Mode.
Выберите в меню:DMIFIT Utilities > WINDMIFIT UTILITIES.
Вас перенаправит в доп. меню WINPE.
Выберите Auto Rotate
Запустите
Audio Configuration

## Slide 38: Сброс утилиты
1
Выход из утилиты
Инструмент разработан так, чтобы помнить, на каком этапе процесса вы находитесь и могли бы к нему вернуться.
Если вы решили начать все сначала, просто вернитесь в Главное меню и выйдите из программы.
Выход из утилиты приведет к её сбросу и процесс начнется сначала.
2
Принудительный сброс
В случае сбоя утилиты и необходимости принудительного сброса, просто вставьте флэшку в рабочий ноутбук и запустите файл RESETDMI.BAT.

## Slide 39: Ошибки в работе
1
Копирование файла Debug
Вставьте USB флэш в компьютер с Windows и откройте проводник.
Скопируйте EFI > DMIFIT > DEBUG.LOG на ваш рабочий стол.
При тестировании в различных системах все еще существует вероятность того, что при запуске новой утилиты вы можете столкнуться с ошибкой. Чтобы помочь нам решить эту проблему, выполните следующие действия:
2
Дополнительный документ
Создайте архивный файл (zip) включающий DEBUG.LOG, скриншоты или текстовую инф-ию описывающие ошибку.
3
Отсылка файла
Вышлите файл на почту gbudmifittoolteam@hp.com с подробным описанием проблемы.